ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2010 года  № 22

Об обеспечении условий

эксплуатации и исключения повреждения

газопроводов на территории

МО Кикеринского сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области.

В связи с проходящими магистральными газопроводами высокого давления Ду: 500мм; 300мм; 150мм. Р.раб. 38 кгс/кв. см., по территории МО Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Для обеспечения условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов на основании п. № 6 статьи № 90 Земельного Кодекса ВФ от 25.10.2001г., принятого Государственной Думой 28.09.2001г., одобренного Советом Федерации 10.10.2001г., при соблюдении:

1.  Правил охраны магистральных газопроводов, согласно которым устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ (ЗОНА №1), которыми являются участки земли, ограниченные условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с каждой стороны.

В охранных зонах газопровода без письменного согласования с ЛПУ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Высаживать деревья и кустарники всех типов, складировать корма, удобрения, материалы.

- Производить земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

- Производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

- Производить геологосъёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.

- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, щелочей.

- Производить дноуглубительные работы.

- Разводить огонь.

- Сооружать переезды через трассы газопроводов.

- Переезжать автотракторной техникой через газопроводы с необустроенными переездами, а также производить различные прочие виды деятельности, способные привести к нарушениям технологического режима, повреждениям, авариям и препятствующие нормальному доступу обслуживающего персонала к местам устранения аварий на действующем газопроводе.

2. Строительных норм и Правил (СНиП) 2.05-06-85, согласно которым устанавливаются следующие ЗОНЫ минимально допустимых расстояний (МДР – ЗОНА № 2)  от осей газопроводов в каждую сторону.

Для газопроводов диаметром:

а) до 300мм – 100 метров;

б) от 300мм до 600мм – 150 метров;

в) от 600мм до 800мм – 200 метров;

г) от 800мм до 250мм – 250 метров.

В которых без письменного согласования с Колпинским ЛПУ МГ,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Возводить любые постройки и сооружения.

- Строить гаражи, автозаправочные станции, устраивать стоянки автомобильного транспорта.

- Размещать коллективные сады с садовыми домами, дачные посёлки, а также располагать любые прочие объекты, предполагающие присутствие людей, животных, оборудования, техники в указанной зоне.

Глава администрации МО

Кикеринского сельского поселения                                                        Л.И.Петрова