Не секретно

Инв.№ 4703/201

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург

2011

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

____________________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

____________________________________________________________________________

Инв.№ 4703/201

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор							А. В. Финогенов

Руководитель проекта							А. С. Холоднов

Санкт-Петербург

2011 год

Оглавление

1. Общие положения.	5

2. Цели и задачи территориального планирования	6

2.1. Цели территориального планирования	6

2.2. Задачи территориального планирования	7

3. Мероприятия по территориальному планированию Кикеринского сельского поселения	11

3.1. Мероприятия по учету интересов органов государственной власти Российской Федерации	11

3.2. Мероприятия по учету интересов  органов государственной власти Ленинградской области	13

3.3. Мероприятия по учету интересов органов местного самоуправления  Волосовского муниципального района	16

3.4. Мероприятия в области совершенствования планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения	18

3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного строительства	18

3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуального жилищного строительства	18

3.4.3. Мероприятия по развитию зон садовых некоммерческих товариществ	19

3.4.4. Мероприятия по благоустройству озелененных территорий	19

3.4.5. Мероприятия по развитию производственных зон	19

3.4.6. Мероприятия по развитию зон транспорта	20

3.4.7. Мероприятия по развитию общественно-деловых зон	20

3.4.8. Мероприятия по развитию зон специального назначения	21

3.5. Мероприятия в области развития социальной инфраструктуры	22

3.5.1. Мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры	22

3.5.2. Мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта	22

3.5.3. Мероприятия  по развитию объектов торговли	22

3.5.4. Мероприятия по развитию объектов общественного питания	23

3.5.5. Мероприятия по развитию объектов бытового обслуживания	23

3.6. Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры	24

3.6.1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в пределах развивающихся жилых и производственных зон	24

3.6.2. Мероприятия по повышению пропускной способности улично-дорожной сети населенных пунктов	25

3.6.3. Мероприятия по развитию сети объектов придорожного сервиса	25

3.7. Мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры	27

3.7.1. Мероприятия по обеспечению населения централизованным электроснабжением	27

3.7.2. Мероприятия по обеспечению населения централизованным теплоснабжением	27

3.7.3. Мероприятия по обеспечению населения централизованным газоснабжением	27

3.7.4. Мероприятия по обеспечению населения централизованным водоснабжением	28

3.7.5. Мероприятия по обеспечению населения и территории централизованным водоотведением	28

3.7.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории	28

3.8. Мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности территории	29

3.8.1. Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий	29

3.8.2. Мероприятия по санитарной очистке территории	29

3.8.3. Мероприятия по установлению зон с особыми условиями использования территории	29

3.8.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	30

ПРОЕКТ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От                 года                                                                                      №  __

### Об утверждении генерального плана

### муниципального образования

### Кикеринское сельское поселение

### Волосовского муниципального района

### Ленинградской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (Градостроительный кодекс Российской Федерации), и руководствуясь Уставом муниципального образования Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить генеральный план муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Кикеринское сельское поселение			                         Л. И. Петрова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета депутатов

муниципального образования

Кикеринское сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

От «    »        20    г. №    ____

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1. Общие положения.

1.1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Кикеринское сельское поселение реализуются применительно ко всей территории муниципального образования в границах, определенных областным законом от 24.09.2004 N 64-оз «Об  установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», с учетом развития прилегающей к муниципальному образованию Кикеринское сельское поселение территории Волосовского муниципального района.

1.2. Выделяются следующие расчетные периоды:

- первая очередь: 2010-2020 годы.

- расчетный срок: 2021-2030 годы.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

Основной целью территориального планирования Кикеринского сельского поселения является обеспечение дальнейшего развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения интересов и потребностей населения. Для этого требуется достижение следующих целей территориального планирования:

2.1.1. Учет интересов и полномочий в области территориального планирования органов государственной власти Российской Федерации, Ленинградской области, органов местного самоуправления Волосовского муниципального района, Кикеринского сельского поселения.

2.1.2. Совершенствование планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения с созданием условий для развития жилищного строительства, промышленности и других видов экономической деятельности с обеспечением сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в интересах граждан и их объединений.

2.1.3. Планирование рационального размещения на территории Кикеринского сельского поселения объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры с учетом интересов граждан, инвесторов, органов местного самоуправления и иных заинтересованных сторон.

2.1.4. Обеспечение устойчивого развития территории Кикеринского сельского поселения с  обеспечением при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования Кикеринского сельского поселения, в соответствии с установленными целями, являются:

### 2.2.1. Основные задачи в области учета интересов органов государственной власти Российской Федерации:

2.2.1.1. Учет интересов Российской Федерации в части обеспечения удобного и безопасного транзита грузов железнодорожным транспортом к порту Усть-Луга;

2.2.1.2. Учет интересов Российской Федерации в части обеспечения выдачи мощности Ленинградской атомной электростанции и обеспечения электроснабжения железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород.

2.2.1.3. Учет интересов Российской Федерации в части снижения негативного воздействия шума от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на жилые зоны.

### 2.2.2. Основные задачи в области учета интересов органов государственной власти Ленинградской области:

2.2.2.1. Учет интересов Ленинградской области в части развития производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» на площади 10 га с обеспечением ее необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры;

2.2.2.2. Учет интересов Ленинградской области в части обеспечения удобного и безопасного автомобильного транзита по дорогам регионального значения Гатчина – Ополье и Кемполово – Шапки;

2.2.2.3. Учет интересов Ленинградской области в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения.

### 2.2.3. Основные задачи в области учета интересов органов местного самоуправления Волосовского муниципального района:

2.2.3.1. Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения мощности детских дошкольных учреждений на 55 мест;

2.2.3.2. Учет интересов Волосовского муниципального района в части создания объекта дополнительного образования детям на 20 мест;

2.2.3.3. Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения мощности амбулаторных учреждений здравоохранения на 19 посещения в смену;

2.2.3.4. Учет интересов Волосовского муниципального района в части развития объектов социальной защиты для детей и подростков;

2.2.3.5. Учет интересов  Волосовского муниципального района в части  реконструкции автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам общей протяженностью 5,0 км;

2.2.3.6. Учет интересов Волосовского муниципального района в части развития межпоселковой системы газоснабжения со строительством 1,8 км газопроводов;

2.2.3.7. Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения пропускной способности межмуниципальной системы водоотведения.

### 2.2.4. Основные задачи в области совершенствования планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения:

2.2.4.1. Развитие зон многоквартирной жилищного строительства на площади 7,8 га с обеспечением нормативной жилищной обеспеченности населения 32 квадратных метра на 1 человека;

2.2.4.2. Развитие зон индивидуального жилищного строительства на площади 85,0 га;

2.2.4.3. Развитие зон садовых некоммерческих товариществ на площади 6,4 га;

2.2.4.4. Благоустройство озелененных территорий на площади 4,0 га;

2.2.4.5. Развитие производственных зон с размещением предприятий III-V классов опасности на площади 154,8 га;

2.2.4.6. Развитие зон транспорта с размещением автодорожной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса на площади 9,0 га;

2.2.4.7. Развитие общественно-деловых зон с размещением субъектов малого предпринимательства на площади 4,6 га и объектов социальной инфраструктуры на площади 3,0 га;

2.2.4.8. Развитие зон специального назначения на площади 3,5 га.

### 2.2.5. Основные задачи в области развития социальной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

2.2.5.1. Оптимизация сети учреждений культуры;

2.2.5.2. Развитие сети открытых объектов физической культуры и спорта с увеличением мощности на 800 квадратных метров, закрытых объектов – с увеличением мощности на 200 квадратных метров;

2.2.5.3. Развитие сети учреждений торговли с увеличением мощности на 900 квадратных метров;

2.2.5.4. Развитие сети учреждений общественного питания с созданием объектов общей мощностью 112 посадочных мест;

2.2.5.5. Развитие сети учреждений бытового обслуживания в части создания объектов бытового обслуживания, совмещенных с объектами торговли и создания объектов банного обслуживания на 17 мест.

### 2.2.6. Основные задачи в области развития транспортной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

2.2.6.1. Развитие улично-дорожной сети в пределах развивающихся жилых и производственных зон со строительством улиц и проездов общей протяженностью 20,9 км;

2.2.6.2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети с реконструкцией улиц и проездов общей протяженностью 3,7 км;

2.2.6.3. Развитие сети объектов придорожного сервиса.

### 2.2.7. Основные задачи в области развития инженерной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

2.2.7.1. Подключение населения к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения со строительством и реконструкцией 2 котельных, 13 трансформаторных подстанций, 4 газораспределительных пунктов, водозаборов, канализационных станций и прокладкой 1,2 км электрических, 1,4 км тепловых, 1,8 км газовых, водопроводных, канализационных сетей.

### 2.2.8. Основные задачи в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности территории Кикеринского сельского поселения:

2.2.8.1. Рекультивация нарушенных территорий на общей площади 83,5 га;

2.2.8.2. Расселение граждан из жилых домов, попадающих в пределы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов с предоставлением им альтернативного жилья;

2.2.8.3. Установление и обеспечение соблюдения режима зон с особыми условиями использования территории в отношении зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

2.2.8.4. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию          Кикеринского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов органов государственной власти Российской Федерации

### 3.1.1. Мероприятия по обеспечению удобного и безопасного транзита грузов железнодорожным транспортом к порту Усть-Луга

Мероприятия на первую очередь:

3.1.1.1. Строительство автодорожного путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород на территории населенного пункта Отделение совхоза Кикерино;

3.1.1.2. Строительство пешеходного моста через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород в районе железнодорожной станции Кикерино в створе улицы Андреевская;

3.1.1.3. Закрытие железнодорожных переездов на автомобильных дорогах Кемполово – Шапки, Роговицы – Калитино, подъезд к деревне Арбонье.

### 3.1.2. Мероприятия по обеспечению выдачи мощности Ленинградской атомной электростанции и обеспечению электроснабжения железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород

Мероприятия на первую очередь:

3.1.2.1. Строительство высоковольтной линии напряжением 330 кВ от Ленинградской атомной электростанции до подстанции «Гатчинская» с протяженностью по территории Кикеринского сельского поселения 5,1 км;

3.1.2.2. Строительство высоковольтной линии напряжением 110 кВ от подстанции «Гатчина» до подстанции «Веймарн» с протяженностью по территории Кикеринского сельского поселения 3,5 км.

Мероприятия на расчетный срок:

3.1.2.3. Строительство высоковольтной линии напряжением 750 кВ от Ленинградской атомной электростанции до подстанции «Ленинградская» с протяженностью по территории Кикеринского сельского поселения 5,1 км.

### 3.1.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на жилые зоны

Мероприятия на первую очередь:

3.1.3.1. Расселение 12 многоквартирных жилых домов по улице Ломакина на территории поселка Кикерино, попадающих в санитарный разрыв от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород;

3.1.3.2. Расселение индивидуального жилого дома, расположенного у существующего железнодорожного переезда на территории поселка Кикерино и попадающего в санитарный разрыв от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород;

3.1.3.3. Установка шумозащитных экранов и проведение иных шумозащитных мероприятий с сокращением санитарного разрыва от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород до сохраняемой жилой застройки на территории поселка Кикерино;

3.1.3.4. Установка шумозащитных экранов и проведение иных шумозащитных мероприятий с сокращением санитарного разрыва от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на территории поселка Отделение совхоза Кикерино;

3.1.3.5. Установка шумозащитных экранов и проведение иных шумозащитных мероприятий с сокращением санитарного разрыва от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на территории деревни Роговицы;

3.1.3.6. Установка шумозащитных экранов и проведение иных шумозащитных мероприятий с сокращением санитарного разрыва от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на территории массива садовых некоммерческих товариществ в восточной части Кикеринского сельского поселения.

## 3.2. Мероприятия по учету интересов  органов государственной власти Ленинградской области

### 3.2.1. Мероприятия по развитию производственных зон регионального значения

Мероприятия на первую очередь:

3.2.1.1. Размещение производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» в восточной части поселка Кикерино на площади 10,0 га с размещением предприятий III-IV классов опасности;

Мероприятия на расчетный срок:

3.2.1.2. Развитие производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» в восточной части поселка Кикерино на площади 6,7 га с размещением предприятий IV-V классов опасности.

### 3.2.2. Мероприятия по обеспечению производственных зон регионального значения объектами транспортной инфраструктуры

Мероприятия на первую очередь:

3.2.2.1. Строительство автомобильной дороги 3 технической категории – подъезда к формируемой производственной зоне «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,7 км от пересечения размещаемого Западного обхода поселка Кикерино с автомобильной дорогой регионального значения Кемполово – Шапки;

3.2.2.2. Строительство проездов на территории производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» общей протяженностью 1,5 км.

### 3.2.3. Мероприятия по обеспечению производственных зон регионального значения объектами инженерной инфраструктуры

Мероприятия на первую очередь:

3.2.3.1. Строительство высоковольтной линии напряжением 10 кВ от подстанции 35/10 кВ Кикерино до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,5 км;

3.2.3.2. Строительство газопровода от существующей распределительной сети до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,2 км;

3.2.3.3. Строительство водовода питьевого водоснабжения от существующей сети до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,2 км;

3.2.3.4. Строительство скважин для технического водоснабжения на территории производственной зоны «Технопарк Кикерино»;

3.2.3.5. Строительство канализационного коллектора от производственной зоны «Технопарк Кикерино» до канализационной насосной станции, расположенной в западной части поселка Кикерино.

### 3.2.4. Мероприятия по обеспечению удобного и безопасного автомобильного транзита по дорогам регионального значения

Мероприятия на первую очередь:

3.2.4.1. Строительство транспортной развязки на территории поселка Отделение совхоза Кикерино с подключением автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье к размещаемому путепроводу  через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород;

3.2.4.2. Строительство Западного обхода поселка Кикерино – автомобильной дороги 3 технической категории от размещаемого путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород до автомобильной дороги регионального значения Кемполово – Шапки общей протяженностью 3,3 км в обход зоны среднеэтажной многоквартирной жилой застройки в южной части поселка Кикерино.

Мероприятия на расчетный срок:

3.2.4.3. Строительство путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород в восточной части поселка Кикерино;

3.2.4.4. Строительство транспортной развязки в восточной части поселка Кикерино с подключением автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье к подъезду к производственной зоне «Технопарк Кикерино» и Западному обходу поселка Кикерино с обеспечением беспрепятственного транзита по автомобильной дороге Гатчина – Ополье в обход жилых зон поселка Кикерино.

### 3.2.5. Мероприятия по развитию объектов энергетических систем регионального значения

Мероприятия на расчетный срок:

3.2.5.1. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Кикерино» с заменой трансформаторов и увеличением их суммарной мощности на 4,4 МВА.

### 3.2.6. Мероприятия по расселению граждан из жилых домов, попадающих в границы санитарных разрывов автомобильных дорог регионального значения

Мероприятия на первую очередь:

3.2.6.1. Расселение 8 индивидуальных жилых домов на территории поселка Отделение совхоза Кикерино, попадающих в санитарные разрывы от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье, планируемой автомобильной дороги регионального значения Западный обход поселка Кикерино.

3.2.6.2. Расселение 14 индивидуальных жилых домов в юго-западной части поселка Кикерино, находящихся в границах санитарно-защитной зоны от планируемого карьера по добыче доломита.

Мероприятия на расчетный срок:

3.2.6.3. Расселение 2 индивидуальных жилых домов в восточной части поселка Кикерино, находящихся в границах санитарных разрывов от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье, с учетом планируемой автодорожной развязки.

### 3.2.7. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения

Мероприятия на первую очередь:

3.2.7.1. Установление границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кикерино».

## 3.3. Мероприятия по учету интересов органов местного самоуправления  Волосовского муниципального района

### 3.3.1.  Мероприятия по развитию сети учреждений дошкольного образования

Мероприятия на первую очередь:

3.3.1.1. Строительство детского сада на 40 мест в деревне Малое Кикерино в районе размещаемой зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Мероприятия на расчетный срок:

3.3.1.2. Строительство детского сада на 15 мест в южной части поселка Кикерино в зоне среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

### 3.3.2. Мероприятия по созданию объектов дополнительного образования детям

Мероприятия на первую очередь:

3.3.2.1. Реконструкция здания библиотеки с размещением в нем детской художественной школы.

### 3.3.3. Мероприятия по повышению мощности объектов здравоохранения

Мероприятия на первую очередь:

3.3.3.1. Реконструкция амбулатории с увеличением ее мощности с 35 до 54 посещений в смену.

### 3.3.4. Мероприятия по развитию объектов социальной защиты

Мероприятия на расчетный срок:

3.3.4.1. Реконструкция отделения центра социальной реабилитации населения «Берегиня» в поселке Кикерино с размещением центра социальной реабилитации трудных подростков.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения

Мероприятия на первую очередь:

3.3.5.1. Строительство подъезда к деревне Арбонье 4 технической категории протяженностью 2,5 км со стороны автомобильной дороги Кемполово – Шапки;

3.3.5.2. Реконструкция подъезда к деревне Малое Кикерино со стороны автомобильной дороги Гатчина – Ополье с доведением до 4 технической категории протяженностью 0,4 км;

3.3.5.3. Реконструкция подъезда к деревне Липовая Гора с доведением до 4 технической категории протяженностью 1,7 км;

3.3.5.4. Реконструкция подъезда к деревне Мыза Арбонье с доведением до 4 технической категории протяженностью 0,4 км.

### 3.3.6. Мероприятия по развитию межпоселковой системы газоснабжения

Мероприятия на расчетный срок:

3.3.6.1. Строительство газопровода протяженностью 1,2 км от деревни Малое Кикерино до деревни Большое Кикерино.

### 3.3.7. Мероприятия по развитию межмуниципальной системы водоотведения

Мероприятия на первую очередь:

3.3.7.1. Реконструкция канализационного коллектора от канализационной насосной станции поселка Кикерино до канализационной насосной станции деревни Лисино (прокладка второй нитки коллектора).

## 3.4. Мероприятия в области совершенствования планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения

### 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного строительства

Мероприятия на первую очередь:

3.4.1.1. Формирование среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки в юго-западной части поселка Кикерино к юго-западу от Курковицкого шоссе на площади 1,3 га;

3.4.1.2. Формирование малоэтажной многоквартирной жилой застройки к юго-востоку от существующей застройки деревни Малое Кикерино на площади 5,9 га.

Мероприятия на расчетный срок:

3.4.1.3. Формирование малоэтажной многоквартирной жилой застройки к юго-востоку от существующей многоквартирной застройки в юго-западной части поселка Кикерино на площади 0,7 га.

### 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуального жилищного строительства

Мероприятия на первую очередь:

3.4.2.1. Формирование индивидуальной жилой застройки в южной и северной частях поселка Кикерино на площади 3,3 га;

3.4.2.2. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Малое Кикерино на площади 15,5 га;

3.4.2.3. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Большое Кикерино на площади 6,5 га;

3.4.2.4. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Арбонье на площади 12,0 га;

3.4.2.5. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Липовая Гора на площади 3,0 га;

3.4.2.6. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Мыза Арбонье на площади 3,6 га.

Мероприятия на расчетный срок:

3.4.2.7. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Малое Кикерино на площади 27,3 га;

3.4.2.8. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Большое Кикерино на площади 5,1 га;

3.4.2.9. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Арбонье на площади 2,7 га;

3.4.2.10. Формирование индивидуальной жилой застройки на территории деревни Липовая Гора на площади 3,3 га.

### 3.4.3. Мероприятия по развитию зон садовых некоммерческих товариществ

Мероприятия на первую очередь:

3.4.3.1. Формирование садового некоммерческого товарищества к северо-западу от деревни Большое Кикерино на площади 6,4 га.

### 3.4.4. Мероприятия по благоустройству озелененных территорий

Мероприятия на первую очередь:

3.4.4.1. Комплексное благоустройство зеленых насаждений общего пользования в юго-западной части поселка Кикерино на площади 4,0 га.

### 3.4.5. Мероприятия по развитию производственных зон

Мероприятия на первую очередь:

3.4.5.1. Развитие производственных и коммунально-складских зон III-V классов опасности в юго-западной части поселка Кикерино, на площади 39,5 га;

3.4.5.2. Развитие производственной зоны по добыче доломитов на территории лесного квартала №83 Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества в границах установленного лицензионного участка на площади 59,6 га;

3.4.5.3. Развитие производственной зоны с размещением предприятий III-V класса опасности к юго-западу от поселка Восемьдесят первый километр, на площади 8,5 га.

Мероприятия на расчетный срок:

3.4.5.4. Развитие производственной зоны по добыче доломитов в юго-западной части поселка Кикерино на площади 25,5 га;

3.4.5.5. Развитие производственных и коммунально-складских зон III-V классов опасности в юго-западной части поселка Кикерино на площади 41,9 га.

### 3.4.6. Мероприятия по развитию зон транспорта

Мероприятия на первую очередь:

3.4.6.1. Резервирование территории общей площадью 9,0 га для обеспечения строительства путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород и транспортной развязки на автомобильной дороге Гатчина – Ополье, размещения объектов придорожного сервиса на территории поселка Отделение совхоза Кикерино с расселением жителей из санитарных разрывов транспортных магистралей.

Мероприятия на расчетный срок:

3.4.6.2. Резервирование территории общей площадью 9,2 га для обеспечения строительства путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород и транспортной развязки на автомобильной дороге Гатчина – Ополье, размещения объектов придорожного сервиса в восточной части поселка Кикерино с расселением жителей из санитарных разрывов транспортных магистралей.

### 3.4.7. Мероприятия по развитию общественно-деловых зон

Мероприятия на первую очередь:

3.4.7.1. Формирование бизнес-инкубатора у пересечения автомобильных дорог Гатчина – Ополье и Кемполово – Шапки в западной части поселка Кикерино на общей площади 1,6 га для размещения с реконструкцией части территории производственной площадки.

3.4.7.2. Формирование общественно-деловой зоны с развитием объектов малого предпринимательства с расселением многоквартирных жилых домов  на территории поселка Восемьдесят первый километр на площади 1,1 га.

3.4.7.3. Формирование общественно-деловой зоны в деревне Малое Кикерино на общей площади 1,4 га для размещения объектов дошкольного образования, общественного питания и торговли.

3.4.7.4. Формирование общественно-деловых зон в поселке Отделение совхоза Кикерино площадью 0,7 га для размещения объектов торговли.

Мероприятия на расчетный срок:

3.4.7.5. Формирование общественно-деловых зон в деревне Малое Кикерино на площади 0,6 га для размещения объектов физической культуры и спорта.

### 3.4.8. Мероприятия по развитию зон специального назначения

Мероприятия на первую очередь:

3.4.8.1. Расширение территории существующего кладбища поселка Кикерино с присоединением к нему 3,5 га.

## 3.5. Мероприятия в области развития социальной инфраструктуры

### 3.5.1. Мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры

Мероприятия на первую очередь:

3.5.1.1. Реконструкция дома культуры в поселке Кикерино с преобразованием в культурно-досуговый центр с размещением в нем библиотеки, объектов дополнительного образования детям на 20 мест.

### 3.5.2. Мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта

Мероприятия на расчетный срок:

3.5.2.1. Строительство спортивного зала площадью 200 квадратных метров в южной части деревни Малое Кикерино в районе формируемой зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

3.5.2.2. Обустройство спортивной площадки площадью 800 квадратных метров в южной части деревни Малое Кикерино в районе формируемой зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

### 3.5.3. Мероприятия  по развитию объектов торговли

Мероприятия на первую очередь:

3.5.3.1. Строительство торгового центра общей площадью 350 квадратных метров с размещением объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания в южной части поселка Кикерино на месте недостроенного дома быта;

3.5.3.2. Строительство объектов торговли в южной части поселка Кикерино в районе зоны среднеэтажной жилой застройки общей площадью торгового зала 250 квадратных метров;

3.5.3.3. Строительство объектов торговли на территории деревни Малое Кикерино в районе формируемой зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки общей площадью торгового зала 150 квадратных метров;

3.5.3.4. Строительство объектов торговли на территории деревни Арбонье общей площадью торгового зала 30 квадратных метров.

Мероприятия на расчетный срок:

3.5.3.5. Строительство объектов торговли на территории деревни Малое Кикерино в районе формируемой зоны индивидуальной жилой застройки общей площадью торгового зала 120 квадратных метров.

### 3.5.4. Мероприятия по развитию объектов общественного питания

Мероприятия на первую очередь:

3.5.4.1. Строительство объекта общественного питания на 50 посадочных мест на территории деревни Малое Кикерино в районе формируемой зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

3.5.4.2. Строительство объекта общественного питания на 30 посадочных мест (придорожное кафе у автомобильной дороги Гатчина – Ополье) на территории поселка Отделение совхоза Кикерино;

3.5.4.3. Создание объекта общественного питания в размещаемом торговом центре в поселке Кикерино на 32 посадочных места.

### 3.5.5. Мероприятия по развитию объектов бытового обслуживания

Мероприятия на первую очередь:

3.5.5.1. Реконструкция бани в поселке Кикерино с доведением мощности до 17 мест;

3.5.5.2. Создание объектов бытового обслуживания в размещаемом торговом центре в поселке Кикерино.

## 3.6. Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры

### 3.6.1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в пределах развивающихся жилых и производственных зон

Мероприятия на первую очередь:

3.6.1.1. Строительство улиц в зоне развития многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в южной части поселка Кикерино общей протяженностью 1,3 км;

3.6.1.2. Строительство улиц в зоне развития многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в деревне Малое Кикерино общей протяженностью 4,2 км;

3.6.1.3. Строительство улиц в зоне развития индивидуальной жилой застройки в деревне Арбонье общей протяженностью 1,3 км;

3.6.1.4. Строительство улиц в зоне развития индивидуальной жилой застройки в деревне Большое Кикерино общей протяженностью 1,2 км;

3.6.1.5. Строительство улиц в зоне развития садовых некоммерческих товариществ к северо-западу от деревни Большое Кикерино общей протяженностью 1,2 км;

3.6.1.6. Строительство проездов на территории производственной зоны в юго-западной части поселка Кикерино общей протяженностью 3,4 км.

Мероприятия на расчетный срок:

3.6.1.7. Строительство улиц в зоне развития индивидуальной жилой застройки в деревне Малое Кикерино общей протяженностью 4,2 км.

3.6.1.8. Строительство улиц в зоне развития индивидуальной жилой застройки в деревне Большое Кикерино общей протяженностью 0,4 км.

3.6.1.9. Строительство проездов на территории производственной зоны в юго-западной части поселка Кикерино общей протяженностью 2,1 км.

### 3.6.2. Мероприятия по повышению пропускной способности улично-дорожной сети населенных пунктов

Мероприятия на первую очередь:

3.6.2.1. Реконструкция улицы Заводская в поселке Кикерино протяженностью 0,4 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

3.6.2.2. Реконструкция улицы Театральная в поселке Кикерино протяженностью 0,6 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

3.6.2.3. Реконструкция улицы Андреевская в поселке Кикерино протяженностью 0,6 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

Мероприятия на расчетный срок:

3.6.2.4. Реконструкция улицы Центральная в деревне Большое Кикерино протяженностью 1,4 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

3.6.2.5. Реконструкция улицы 1-я Новая в поселке Кикерино протяженностью 0,8 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

3.6.2.6. Реконструкция улицы Лесная в поселке Кикерино протяженностью 0,4 км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей;

3.6.2.7. Реконструкция улицы Широкая и переулка Гатчинский в поселке Кикерино протяженностью 1,0  км с доведением ширины дорожного покрытия до нормативных показателей.

### 3.6.3. Мероприятия по развитию сети объектов придорожного сервиса

Мероприятия на первую очередь:

3.6.3.1. Строительство автозаправочной станции на территории поселка Отделение совхоза Кикерино, прилегающей к автомобильной дороге Гатчина – Ополье и размещаемой транспортной развязке.

3.6.3.2. Строительство станции технического обслуживания автомобилей на территории поселка Отделение совхоза Кикерино, прилегающей к автомобильной дороге Гатчина – Ополье и размещаемой транспортной развязке.

Мероприятия на расчетный срок:

3.6.3.3. Строительство станции технического обслуживания автомобилей в восточной части поселка Кикерино, прилегающей к автомобильной дороге Гатчина – Ополье и размещаемой транспортной развязке.

## 3.7. Мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры

### 3.7.1. Мероприятия по обеспечению населения централизованным электроснабжением

Мероприятия на первую очередь:

3.7.1.1. Строительство линий электропередач 10 кВ на территории поселения общей протяженностью 1,2 км со строительством 5 трансформаторных подстанций.

### 3.7.2. Мероприятия по обеспечению населения централизованным теплоснабжением

Мероприятия на первую очередь:

3.7.2.1. Реконструкция котельной в южной части поселка Кикерино на территории среднеэтажной жилой застройки с увеличением ее мощности с 3,0 до 6,5 Гкал/час;

3.7.2.2. Прокладка тепловых сетей в южной части поселка Кикерино общей протяженностью 1,4 км с подключением формируемой зоны многоквартирной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения;

3.7.2.3. Строительство котельной мощностью 3,5 Гкал/час в деревне Малое Кикерино к юго-востоку от размещаемой зоны многоквартирной жилой застройки;

3.7.2.4. Прокладка тепловых сетей по территории деревни Малое Кикерино общей протяженностью 0,7 км с подключением формируемой зоны многоквартирной жилой застройки к размещаемой котельной.

### 3.7.3. Мероприятия по обеспечению населения централизованным газоснабжением

Мероприятия на первую очередь:

3.7.3.1. Строительство двух газораспределительных пунктов на территории деревни Малое Кикерино.

Мероприятия на расчетный срок:

3.7.3.2. Строительство газораспределительного пункта на территории деревни Большое Кикерино.

3.7.3.3. Строительство газораспределительного пункта на территории поселка Кикерино.

### 3.7.4. Мероприятия по обеспечению населения централизованным водоснабжением

Мероприятия на первую очередь:

3.7.4.1. Реконструкция водозабора к северу от поселка Кикерино со строительством сооружений водоподготовки;

3.7.4.2. Прокладка поселковых водопроводных сетей по территории поселка Кикерино, деревни Малое Кикерино, деревни Большое Кикерино, поселка отделение совхоза Кикерино;

3.7.4.3. Строительство водозабора в деревне Арбонье;

3.7.4.4. Строительство водозабора в деревне Мыза Арбонье;

3.7.4.5. Строительство водозабора в деревне Липовая Гора.

Мероприятия на расчетный срок:

3.7.4.6. Прокладка поселковых водопроводных сетей по территории поселка Кикерино, деревни Малое Кикерино, деревни Большое Кикерино, поселка отделение совхоза Кикерино.

### 3.7.5. Мероприятия по обеспечению населения и территории централизованным водоотведением

Мероприятия на первую очередь:

3.7.5.1. Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Кикерино;

3.7.5.2. Прокладка канализационных сетей по территории поселка Кикерино, деревни Малое Кикерино, деревни Большое Кикерино, поселка отделение совхоза Кикерино;

### 3.7.6. Мероприятия по инженерной подготовки территории

Мероприятия на первую очередь:

3.7.6.1. Прокладка закрытых коллекторов дождевой канализации общей протяженностью 12,38 км и устройство открытых водостоков дождевой канализации общей протяженностью 16,98 км на территории поселка Кикерино, деревни Малое Кикерино, деревни Большое Кикерино, поселка отделение совхоза Кикерино, деревни Арбонье;

3.7.6.2. Строительство двух насосных станций, прокладка 2,3 км напорных коллекторов дождевой канализации.

3.7.6.3. Строительство очистных сооружений дождевой канализации к юго-востоку от границы поселка Кикерино

3.7.6.4. Строительство канала для выпуска очищенного поверхностного стока в реку Ветка

3.7.6.5. Осушение территории открытыми канавами на площади 2,1 га в поселке Кикерино

Мероприятия на расчетный срок:

3.7.6.6. Прокладка закрытых коллекторов дождевой канализации общей протяженностью 0,1 км и устройство открытых водостоков дождевой канализации общей протяженностью 2,2 км на территории поселка Кикерино, деревни Малое Кикерино, деревни Большое Кикерино, поселка отделение совхоза Кикерино, деревни Арбонье;

3.7.6.7. Строительство одной насосной станции, прокладка 0,6 км напорных коллекторов дождевой канализации.

## 3.8. Мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности территории

### 3.8.1. Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

Мероприятия на первую очередь:

3.8.1.1. Рекультивация отработанного участка карьера по добыче доломита площадью 26,6 га на территории 83 лесного квартала Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества;

3.8.1.2. Рекультивация отработанного карьера с ликвидацией несанкционированной свалки в восточной части поселка Кикерино в районе переулка Комсомольский на площади 1,5 га;

3.8.1.3. Рекультивация отработанного карьера бывшего Волосовского известкового завода в юго-западной части поселка Кикерино на площади 17,6 га;

3.8.1.4. Рекультивация отработанного карьера в юго-западной части деревни Роговицы на площади 4,1 га.

Мероприятия на расчетный срок:

3.8.1.5. Рекультивация отработанного участка карьера по добыче доломита площадью 33,0 га на территории 83 лесного квартала Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества.

### 3.8.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь:

3.8.2.1. Строительство площадки с твердым покрытием, подключенной к системе ливневой канализации, для сбора снега на территории производственной зоны в юго-западной части поселка Кикерино.

### 3.8.3. Мероприятия по установлению зон с особыми условиями использования территории

Мероприятия на первую очередь:

3.8.3.1. Установление и оборудование зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения поселка Кикерино;

3.8.3.2. Установление границ санитарно-защитной зоны предприятия электротехнической промышленности в северной части поселка Кикерино с обеспечением сокращения ее размеров в соответствии со сложившейся градостроительной ситуацией.

Мероприятия на расчетный срок:

3.8.3.3. Установление и оборудование зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения деревни Арбонье;

3.8.3.4. Установление и оборудование зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения деревни Мыза Арбонье;

3.8.3.5. Установление и оборудование зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения деревни Липовая Гора.

### 3.8.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия на первую очередь:

3.8.4.1.  Организация  противопожарного расстояния с минерализованной полосой  в размере 15 метров от жилой застройки поселка Кикерино протяженностью 1,6 км;

3.8.4.2.  Организация  противопожарного расстояния с минерализованной полосой  в размере 15 метров от жилой застройки деревни  Липовая Гора  протяженностью 2 км;

3.8.4.3.  Организация  противопожарного расстояния с минерализованной полосой  в размере 15 метров от жилой застройки деревни Арбонье протяженностью 0,2 км;

3.8.4.4.  Организация  противопожарного расстояния с минерализованной полосой  в размере 15 метров от жилой застройки деревни Мыза Арбонье протяженностью 0,3 км.

# 4. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измере-ния | Современ-ное состояние 2010 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ЗЕМЛИ, всего в границах поселения | Га | 5154,3 | 5154,3 | 5154,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Земли лесного фонда | Га | 2291,5 | 2283,6 | 2283,6 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего: | Га | 162 | 224,0 | 268,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Промышленных предприятий II класса опасности | Га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.2. | Промышленных предприятий III класса опасности | Га | 27,9 | 30,9 | 52,4 |
| 2.3. | Промышленных предприятий IV-V класса опасности | Га | 15,8 | 44,5 | 67,2 |
| 2.4. | Коммунально-складских организаций | Га | 18,5 | 36,2 | 36,2 |
| 2.5. | Энергетики |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.6. | Транспорта | Га | 95,5 | 102 | 102 |
| 2.7. | Специального назначения | Га | 0,5 | 6,6 | 6,6 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 2008,4 | 1871,3 | 1827,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Сельскохозяйственных угодий | Га | 1977,3 | 1832,1 | 1797,5 |
| 3.2. | Садоводств | Га | 31,1 | 39,2 | 39,2 |
| 4. | Земли водного фонда | Га | - | - | - |
| 5. | Земли населенных пунктов | Га | 672,4 | 764,2 | 764,2 |
| 6. | Земли особо охраняемых природных территорий и объектов | Га | - | - | - |
| 7. | Земли запаса | Га | 20,0 | 11,2 | 11,2 |
| II. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | Га | 672,4 | 764,2 | 764,2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | Га | 234,9 | 288,0 | 305,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 34,9 | 37,7 | 40,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | Га | 1,6 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | Га | 12,4 | 18,8 | 19,5 |
|  |  | % | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
| 1.3. | Зона индивидуальной жилой застройки с участками | Га | 220,9 | 266,9 | 301,5 |
|  |  | % | 32,9 | 34,9 | 39,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | Га | 14,0 | 22,4 | 23,3 |
|  |  | % | 2,1 | 2,9 | 3,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона административных объектов | Га | 3,7 | 10,1 | 10,8 |
|  |  | % | 0,6 | 1,3 | 1,4 |
| 2.2. | Зона объектов образования учреждений | Га | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2.3. | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | Га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.4. | Зона объектов спортивного назначения | Га | - | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.5. | Зона объектов культуры | Га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Производственная зона | Га | 35,5 | 57,2 | 61,2 |
|  |  | % | 5,3 | 7,5 | 8,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Зона промышленных предприятий III класса опасности | Га | 17,9 | 22,4 | 22,4 |
|  |  | % | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| 3.2. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности | Га | 3,4 | 30,0 | 34,0 |
|  |  | % | 0,5 | 3,9 | 4,5 |
| 3.3. | Зона коммунально-складских организаций | Га | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Га | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | Га | 24,3 | 44,9 | 49,3 |
|  |  | % | 3,6 | 5,9 | 6,5 |
| 6. | Рекреационные зоны | Га | 38,9 | 45,3 | 58,0 |
|  |  | % | 5,8 | 5,9 | 7,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования | Га | 6,7 | 44,7 | 57,4 |
|  |  | % | 1,0 | 5,8 | 7,5 |
| 6.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений | Га | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | Га | 138,3 | 162,3 | 130,8 |
|  |  | % | 20,6 | 21,2 | 17,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | Га | 170,1 | 162,3 | 130,8 |
|  |  | % | 25,3 | 21,2 | 17,1 |
| 8. | Зона специального назначения | Га | - | 37,3 | 49,3 |
|  |  | % | 0 | 4,9 | 6,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Зона озеленения специального назначения | Га | - | 37,3 | 49,3 |
|  |  | % | - | 4,9 | 6,5 |
| 9. | Прочие, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | Га | 186,1 | 104,8 | 85,0 |
|  |  | % | 27,7 | 13,7 | 11,1 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | Чел. | 2401 | 2810 | 3156 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 17 | 31 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | Чел. | 408 | 450 | 505 |
|  |  | % | 17 | 16 | 16 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 1393 | 1630 | 1830 |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 600 | 731 | 821 |
|  |  | % | 25 | 26 | 26 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения Площадь общ. | м²/чел. | 27 | 29 | 33 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м² | 63950 | 82436 | 104260 |
|  | В т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | 35290 | 49716 | 70140 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 55 | 60 | 67 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | Площадь, м² | - | 36286 | 22960 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 57 | 28 |
|  | В т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | - | 21325 | 27255 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 59 | 94 |
| 4. | Общий объем убыли жилищного фонда | Площадь, м² | - | 17800 | 1136 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  | 49 | 5 |
|  | В т.ч. в общем объем убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | - | 6900 | 1136 |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда |  | 39 | 100 |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Площадь, м² | 63950 | 46150 | 45014 |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | 100 | 72 | 70 |
|  | В т.ч. в общем объем сохраняемого жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 5.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | 35290 | 28391 | 27255 |
|  |  | % от площади общ.сущ.сохр. жил. фонда | 100 | 80 | 77 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | Мест | 75 | 112 | 126 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | Мест | 840 | 171 | 193 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | Коек | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Поликлиники | Посещений в смену | 35 | 48 | 54 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы | Единиц | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 | Открытые спортивные площадки | Единиц | 1 | 1 | 2 |
| 3.3. | Бассейны | Единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения | Мест | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Библиотеки | Тыс. томов | 17,3 | 6 | 6 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м² | 1462 | 2242 | 2362 |
| 6. | Объекты общественного питания | Посадочных мест | 0 | 112 | 112 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность железных дорог | км | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 17,36 | 28,06 | 28,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | 0 | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | -"- | 15,7 | 20,7 | 21,2 |
|  | - местного значения | -"- | 1,66 | 7,36 | 7,36 |
| 5.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км/% | 16,77/96% | 28,06/100% | 28,56/100% |
| 5.4 | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/1000 м² | 321,2 | 537,4 | 547,0 |
| 5.5 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 24,62 | 38,72 | 45,42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | улицы общепоселкового значения | -"- | 8,0 | 10,3 | 11,0 |
|  | улицы местного значения | -"- | 16,62 | 28,42 | 34,42 |
| 5.6 | Протяженность автобусных маршрутов | км | 11,12 | 15,7 | 26,5 |
| 5.7 | Количество мостов | ед. | 0 | 4 | 5 |
|  | из них пешеходных | -"- | 0 | 1 | 1 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут | 0,14 | 0,99 | 1,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут | 0,14 | 0,68 | 0,73 |
|  | На производственные нужды | тыс. м³/сут | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 3,33 | 1,23 | 1,33 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | 3,33 | 1,23 | 1,33 |
| 1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки на чел. | 58 | 346 | 331 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на чел. | 58 | 331 | 239 |
| 1.5. | Протяженность сетей | км | 22 |  |  |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | всего | тыс. м³/сут | 0,16 | 0,62 | 0,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут | 0,16 | 0,62 | 0,67 |
|  | Производственные сточные воды | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 19,9 |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | всего | Млн.кВт.ч/ год | 6,18 | 33,05 | 58,86 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На производственные нужды | Млн.кВт.ч/ год | - | 24,67 | 48,22 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Млн.кВт.ч/ год | - | 8,38 | 10,64 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч | - | 9037 | 14853 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч | - | 1961 | 2292 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | 10 | 10 | 12,5 |
| 3.4. | Протяженность сетей | км | 56 | 69,28 | 78,3 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | - | 45,38 | 52,42 |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 3,01 | 10 | 10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ, районные котельные | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |
|  | Локальные источники теплоснабжения |  | 3,01 | 10 | 10 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 0,72 | 2,83 | 2,83 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 70 | 80 |
| 5.2. | Потребление газа всего | Млн. м³/год | - | 6,40 | 6,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Млн. м³/год | 0,07 | 0,40 | 0,53 |
|  | На производственные нужды | Млн. м³/год | - | 6 | 6 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | ГРС Волосово | ГРС Волосово | ГРС Волосово |
| 5.4. | Протяженность сетей | км | 9,1 | 12,2 | 12,2 |
| 6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 600 | 1200 | 1200 |

# Text boxes

ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ