Для служебного пользования

Инв. № 4703/203 ДСП

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 3

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Санкт-Петербург

2011

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

____________________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

____________________________________________________________________________

Для служебного пользования

Инв.№ 4703/203 ДСП

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 3

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Генеральный директор							А.В.Финогенов

Руководитель проекта							А.С.Холоднов

Санкт-Петербург

2011 год

# Оглавление

Состав проектных материалов	4

Введение	5

1.	Краткая характеристика территории поселения	6

2.	Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения	16

3.	Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны	17

4.	Предложения по повышению устойчивости функционирования Поселения, защите его населения и территории в военное время	20

5.	Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование поселения.	22

6.	Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	29

7.	Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в ЧС техногенного и природного характера	32

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | гриф секр. | масс-штаб | инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1. | Проект генерального плана Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ДСП | - | 4703/203 |
| 1.2. | Проект генерального плана Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | Н/С | - | 4703/204 |
| 2. | Графические материалы |  |  |  |
| 2.1. | Схема размещения Кикеринского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Н/С | 1:50000 | 4703/312 |
| 2.2. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:10000 | 4703/313 |
| 2.3. | Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ДСП | 1:10000 | 4703/314 |
| 3. | Электронный носитель | ДСП-К | - | 4703/403 |

# Введение

Проект – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» Кикеринского сельского поселения (далее раздел «ИТМ ГОЧС»), представляет раздел генерального плана Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее Кикеринское сельское поселение), разработанный на основании муниципального контракта № 7 от 06 сентября 2010 года.

Раздел «ИТМ ГОЧС» Кикеринского сельского поселения разработан с учетом требований:

- СП 11-112-2001 – Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территории сельских и сельских поселений, других муниципальных образований (МЧС России) Москва 2001;

- СНиП 2.01.51 – 90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Москва 1991;

- «Руководства по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов» Москва 1985.

- Государственных стандартов российской Федерации: ГОСТ Р22. 3.02-94, ГОСТ Р22.0.02-94, ГОСТ Р22.3.05-96, ГОСТ Р22.0.10-96 и др.;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предложения ИТМ ГОЧС генерального плана Кикеринского сельского поселения выполнены на два расчетных периода: на первую очередь – 2020г. и на расчетный срок – 2030г.

После утверждения раздела ИТМ ГОЧС все материалы раздела подлежат обязательному учету при последующей разработке и корректировке генерального плана, проектов планировки и застройки.

Раздел ИТМ ГОЧС генерального плана Кикеринского сельского поселения разработан ООО «Институт территориального планирования «Урбаника». Руководитель проекта Холоднов А.С.. Автор раздела Путвинский В. М.

# Краткая характеристика территории поселения

Полная характеристика территории представлена в Томе «Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (Том 2 книга 1).

Муниципальное образование «Кикеринское сельское поселение»  входит в состав муниципального образования «Волосовский район» Ленинградской области и расположено в его восточной части, на севере и северо-западе граничит с Губаницким сельским поселением,  на востоке – с Гатчинским районом, на юге – с Калитинским сельским поселением, на западе – с Волосовским городским поселением. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 88 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

Согласно природно-географической ситуации восточная часть поселения представлена лесопокрытыми территориями, западная часть преимущественно занята сельскохозяйственными угодьями, градостроительно-значимыми  населёнными пунктами и территориями промышленных предприятий.

#### Инженерно-геологические и климатические условия

Территория Кикеринского сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – Ижорского плато.

Район характеризуется слабовсхолмленным рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 117 до 165 м. На большей части территории преобладают отметки 130-136 м. Общий уклон поверхности наблюдается в южном направлении. Реки в пределах проектируемой территории отсутствуют. Общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы палеозойского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Климатические условия Кикеринского сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от +9,3°C до +16,6 °C, зимой от – 6,0 °C до – 8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет – 9,2 °C, июля - +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет -41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем, составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество оcадков приходится на летние месяцы - > 300 мм, в холодный период - (116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения представлены в таблице.

Таблица № 1.1.-1. Основные метеорологические характеристики Кикеринского сельского поселения

| Метеорологические характеристики | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Осадки | Число дней | 188 |
| Скорость ветра | м/с | 3,3 |
| Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с | % | 29,9 |
| Повторяемость туманов | % | 4,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °C | 21,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °C | - 9,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % | м/с | 8 |

#### Характер застройки поселения

Планировочным и административным центром Кикеринского сельского поселения является посёлок Кикерино. В состав поселения входят населенные пункты: поселок Кикерино, поселок Восемьдесят первый километр, поселок отделение совхоза Кикерино, деревня Арбонье, деревня Большое Кикерино, деревня Липовая Гора, деревня Малое Кикерино, деревня Мыза Арбонье, деревня Роговицы.

Посёлок Кикерино

Посёлок расположен на пересечении автодорог Р38 Гатчина – Ополье и Р40 Кемполово – Шапки и имеет удобные транспортные связи со всеми районами области. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 88 км, до порта Усть-Луга – 110 км. В посёлке находится железнодорожная станция Кикерино. На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда. Развито автобусное сообщение. Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 2068 человек. Территория в границах населённого пункта составляет 391,43 га.

Посёлок Восемьдесят первый километр

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 29 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 4,88 га.В посёлке находится железнодорожный остановочный пункт Роговицы.

Посёлок расположен в западной части Кикеринского сельского поселения вдоль автодороги регионального значения Р38 Гатчина – Ополье. Общая планировочная структура населённого пункта имеет четкую пространственную взаимосвязь с крупными производственными площадками, расположенными к югу от автодороги регионального значения Р38.

Посёлок Восемьдесят первый километр сформирован на базе промышленного комплекса, представленного в виде промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций: ООО «Объединение Биопром», ЗАО «Доломит», ЗАО «Волосовоавтотранс».

Населённый пункт разделён на три основные зоны: территорию коммунально-складских предприятий и организаций, объектов инженерной инфраструктуры и территорию малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа).

Посёлок Отделение совхоза Кикерино

Посёлок расположен между двух основных транспортных артерий:

на севере – вдоль автодороги  Р38 Гатчина — Ополье, на юге – вдоль железной дороги, на востоке примыкает к границе населённого пункта Кикерино.

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 127 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 21,45 га.

В планировочной структуре посёлка Отделение совхоза Кикерино отсутствуют внутрипоселковые улицы и дороги, по факту участки автодороги регионального значения являются единственными планировочными осями, вдоль которых в хаотичном порядке расположены земельные участки с индивидуальной жилой застройкой. На территории данного населённого пункта нет четко сформированной квартальной застройки, скудно развита общественно-деловая зона – представленная лишь объектом торговли.

Деревня Арбонье

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 31 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 49,89 га.

Населённый пункт расположен в восточном направлении от посёлка Кикерино южнее железнодорожного полотна. В основе планировочной структуры лежит улица Тихая, вдоль которой расположены участки индивидуальной жилой застройки. Населённый пункт имеет  линейную планировочную связь с дорогой регионального значения Р38 Гатчина – Ополье.

Деревня Большое Кикерино

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 37 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 74,13 га.

Планировочная структура представлена тремя улицами: ул. Северная, ул. Тихая, ул. Мирная, вокруг которых сформированы участки с индивидуальной жилой застройкой.

В северной части населённого пункта имеются водозаборные сооружения.

Деревня Липовая Гора

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 3 человека.

Территория в границах населённого пункта составляет 31,24 га.

Планировочную структуру  данного населённого пункта составляют две параллельно расположенные улицы (ул. Сиреневая, ул. Липовая) с участками индивидуальной жилой застройки.

Деревня Малое Кикерино

Современное население деревни (по данным на 01.01.2011.) составляет 31 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 30,55 га.

Населённый пункт соединён линиями связи с основными транспортными артериями: автомобильными дорогами местного значения с главными планировочными осями:

- в восточном направлении – дорогой регионального назначения (Р40 Кемполово – Шапки),

- в южном направлении – дорогой регионального значения (Р38 Гатчина – Ополье).

Улично-дорожная сеть внутри границ населённого пункта представлена тремя улицами: ул. Луговая, ул. Новая, ул. Полевая, вдоль которых сформирована индивидуальная жилая застройка (2-3 этажа) с приусадебными участками.

Деревня Мыза Арбонье

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 12 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 18,56 га. Деревня Мыза Арбонье расположена в восточном направлении от посёлка Кикерино. Планировочная структура имеет  линейную связь с дорогой регионального значения Р38 Гатчина – Ополье.

Населённый пункт представляет собой несколько участков малоплотной застройки индивидуальными жилыми домами.

Деревня Роговицы

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 63 человека.

Территория в границах населённого пункта составляет 47,19 га.

Планировочную структуру населённого пункта образуют главная планировочная ось (автодорога регионального значения Р38), проходящая в поперечном направлении и три второстепенные линии связи, проходящие в продольном направлении. Деревня Роговицы расположена в обе стороны от основной транспортной артерии. При этом наблюдается отсутствие четко сформированной застройки, представленной индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В западной части населённого пункта размещены объекты инженерной инфраструктуры, представленные водозаборными сооружениями и водонапорной башней. Социальная инфраструктура в данном населённом пункте отсутствует.

Производственная зона.

Основные промышленные площадки расположены на юге и юго-западе Кикеринского сельского поселения. Производственная зона в основном представлена промышленными и коммунально-складскими предприятиями и организациями:

- ЗАО «Электрик».

- ЗАО «Горн».

- ООО «Объединение Биопром».

- ЗАО «Доломит».

- ЗАО «Волосовоавтотранс».

- ЗАО «Щебсервис плюс».

- ЗАО «Северный путь».

- ООО «Н+Н».

- ООО «Стройснаб».

- ООО «Щебсервис».

Южнее посёлка Отделение совхоза Кикерино, существует резерв территории для развития производственной зоны.

#### Население и промышленность

Численность населения Кикеринского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 2401 человек. С 2006 года численность населения поселения увеличилась на 8,3% . Рост численности населения в поселении обусловлен миграционным приростом и изменениями в законодательстве, связанными с возможностью получения постоянной регистрации в дачном хозяйстве.

Опорный каркас системы расселения формируется не только постоянным, но и временным населением, которое в отдельных населенных пунктах превышает постоянное. На территории поселения на 2011 год зарегистрировано 435 дачных хозяйств. Количество дачных хозяйств относительно немногочисленно в сравнении с другими территориями Ленинградской области.

Наибольшая концентрация дачных хозяйств наблюдается в поселке Кикерино, в деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино и деревне Мыза Арбонье,  количество дачников превышают постоянное население в деревне Роговицы, деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино, деревне Мыза Арбонье, деревне Липовая Гора.

Территория поселения имеет ярко выраженную промышленную специализацию, значительная часть предприятий специализируется на производстве строительных материалов. Сельское хозяйство, несмотря на наличие значительных земельных ресурсов, не получило должного развития, на территории поселения отсутствуют сельскохозяйственные организации. Также на территории поселения расположены: автозаправка ООО «Лукойл-СевероЗападнефтепродукт АЗС».

В поселке Кикерино выделяется три локальные промышленные зоны: южная, площадью 23 га, в которой расположены предприятия «H+H рус» и ООО «Баумит», северо-восточная, площадью 3,25 га в ней расположено предприятие ЗАО «Завод Электрик» и северо-западная, площадью 4 га на территории которой размешено предприятие ООО «Горн».

Вдоль трассы Р38 в нескольких километрах от Поселка восемьдесят первый километр выделяется 2 локальные промышленные зоны: западная, площадью 6,5 га, в которой расположено предприятие ООО «Волосовоавтотранс» и восточная, площадью 2,6 га, в которой расположены предприятия ООО «Объединение Биопром» и ЗАО «Доломит».

На территории Кикеринского сельского поселения сельскохозяйственная деятельность в настоящее время не получила должного развития. Так, в поселении не зарегистрировано ни одного сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственная деятельность не ведется. Наиболее крупными владельцами земель сельскохозяйственного назначения являются ФГУП МИС Калитино, ЗАО «Кикерино» зарегистрированное в деревне Курковицы и ООО «Легионер».

#### Транспортные и инженерные условия

По территории Кикеринского сельского поселения в широтном направлении проходит железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Ивангород, с выходом к порту Усть-Луга. Через станцию Кикерино проходят следующие пригородные поезда:

- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Кингисепп;

- Кингисепп – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал);

- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Гдов;

- Гдов – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал).

Основой автодорожной сети поселения является автомобильные дороги регионального значения Гатчина – Ополье (широтное направление), Кемполово –Кикерино – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (меридиональное направление). К этим дорогам примыкает несколько автодорог местного значения, в том числе без твердого асфальтобетонного покрытия, обслуживающих малые населенные пункты поселения (деревни: Малое Кикерино, Большое Кикерино, Роговицы, Арбонье, Мыза Арбонье, Липовая Гора).

Электроснабжение территории Кикеринского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположена опорная ПС № 9 «Кикерино» 35/10 кВ с трансформаторами 2х10,3 МВА.

ПС № 9 расположена в южнее поселке Кикерино. От нее осуществляется электроснабжение всех населенных пунктов поселения, а также промышленной площадки в поселке Кикерино. Процент загрузки трансформаторов составил соответственно 4,1% и 6,6% от их проектной емкости, что говорит о незначительной нагрузке на подстанцию. Износ трансформаторов составляет  первого 70 %, второго – 100%, необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

По восточной границе поселения проходит ЛЭП 750 кВ Ленинградская АЭС – ПС Ленинградская, не участвующая в электроснабжении поселения напрямую.

Распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

От ПС № 9 в восточном направлении отходит фидер № 9 снабжающий восточную часть поселения: деревне Арбонье, деревне Мыза-Арбонье, и деревне Липовая Гора.

Фидер № 4 отходящий в западном направлении от ПС № 9 снабжает электроэнергией западную часть поселке Кикерино, а так же деревне Большое Кикерино, деревне Малое Кикерино и деревне Роговицы.

Из 20 трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения – 5 эксплуатируются более 25 лет и требуют реконструкции.

Кроме того, практически у всех трансформаторных подстанций загрузка составляет 85-90 % и подключение к данным подстанциям новых потребителей становится невозможным.

На территории Кикеринского сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной ООО «Энергобаланс», расположенной в южной части поселке Кикерино.

Котельная работает на газовом топливе, введена в эксплуатацию в 2009 году. От котельной происходит водоснабжение многоквартирной застройки поселок Кикерино. Жилой фонд остальных населенных пунктов поселения отапливается посредством печного отопления.

Газоснабжение территории Кикеринского сельского поселения осуществляется природным газом только на территории поселок Кикерино.

Централизованное газоснабжение поселения природным газом обеспечивается от ГРС «Волосово», расположенной вне проектируемой территории.

Потребление природного газа населением на территории поселения составляет 71,42 тыс. м3.

Всего на территории поселения газифицировано 310 квартир.

Состояние сетей газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды.  По данным паспорта муниципального образования за 2009 год мощность все водозаборных сооружений составляет 1,92 тыс.м³/сут.

На водозаборных скважинах водоподготовка не производится.

В поселке Кикерино работает централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется непосредственно в здания и водоразборные колонки. В деревне Новая Деревня и Роговицы забор воды осуществляется непосредственно из  водозаборных скважин. Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами.

На территории поселения протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 1,5 км, уличной водопроводной сети – 20,5 км, внутриквартальных и внутридворовых – 1,5 км.

Централизованным водоснабжением охвачены 53,1% населения, подачей воды в частные дома пользуются 17,3% жителей, подачей воды через водоразборные колонки пользуются 29,6% жителей поселения.

В настоящее время сточные воды канализованной части жилой многоквартирной застройки, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на насосную станцию, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения города Волосово, расположенные в деревне Захонье.

Одиночное протяжение магистральных коллекторов составляет 12,4 км, уличных – 7,5 км, внутриквартальных и внутридворовых – 0,5 км.

Удаление жидких бытовых отходов из индивидуальных домов с водоснабжением от водоразборных колонок производиться в выгреба.

Системой централизованного водоотведения охвачено 53,3% жителей поселения, остальные жители для удаления жидких бытовых отходов пользуются выгребами и септиками.

Очистные сооружения полной биологической очистки расположены в деревне Захонье. Производительность очистных сооружений составляет 4,2 тыс.м³/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей Ветка. Год постройки очистных сооружений 1980.

Основным оператором проводной связи в Кикеринском сельском  поселении является филиалом «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».

На территории поселения расположена одна цифровая АТСК 100/2000 общей монтированной абонентской емкостью 600 номеров, задействованной емкостью 433 номеров. В каждом населенном пункте Кикеринского сельского поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи, всего 8 штук.

Основным оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал "РТРС" – СПбРЦ.

Услуги почтовой связи на территории сельского поселения оказывает Кикеринский узел связи, расположенный по адресу Гатчинское шоссе, д. 27.

На территории Кикеринского сельского поселения услуги сотовой связи предоставляют  четыре основные компании: Теле2 Россия, МТС, Мегафон, Билайн. Общее количество абонентов значительно превышает количество абонентов фиксированных телефонов.

# Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория Кикеринского сельского поселения не имеет категории по гражданской обороне, что не влечет за собой вероятность применения к нему современных средств поражения в военный период. Однако территория Кикеринского сельского поселения находится на расстоянии 60 км от зоны застройки города особой важности Санкт-Петербурга и в 50 км от объекта особой важности Ленинградской АЭС и, соответственно, частично попадает в зоны возможного сильного радиоактивного заражения от вышеописанных категорированных территорий.

В связи с этим, при воздействии современных средств поражения на г. Санкт-Петербург  могут наблюдаться следующие последствия:

Санитарные потери у незащищенных людей на открытой местности практически могут составить 50%. Но с учетом периодического нахождения их в домах, подвалах, погребах – они составят – 10-25%. Если в течении первых 3-х дней будут использованы защитные сооружения (ПРУ, укрытия), то в зависимости от их конструкции и уровня радиации санитарные потери составят: I-ой степени – 10%; II-ой степени – 20%; III-ей степени – 30%; IV-ой степени – 40%.

# Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны

#### Защитные сооружения

Отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций на территории поселения нет.

Также на территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют убежища и противорадиационные укрытия.

#### Эвакуационные мероприятия

Кикеринское сельское поселение расположено в загородной зоне Ленинградской области. Порядок эвакуации, размещение населения, обеспечение его производственной детальности разрабатывается в планах эвакуационных мероприятий штабов гражданской обороны категорированных городов. На территории поселения спланировано разместить 10 тыс. чел.

Доставка эвакуируемого населения осуществляется железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом. Пунктом высадки эвакуируемого железнодорожным транспортом населения является железнодорожная станция Кикерино. Доставка эвакуируемого населения автомобильным транспортом осуществляется по трассе Р-38 Гатчина – Ополье.

На территории поселения расположены следующие приемные эвакопункты (ПЭП):

| ПЭП № | Месторасположение | Базовая организация | Кол. чел. (приписано) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Кикеринское сельское поселение | Школа п. Кикерино | 5000 |
| 31 | Кикеринское сельское поселение | ДК п. Кикерино | 5000 |

#### Система и средства оповещения населения

Система оповещения и информирования населения в Кикеринском сельском поселении представлена только в поселке Кикерино и представлена одной электросиреной рядом с администрацией поселения.

#### Система светомаскировки

На всей территории Ленинградской области, в том числе и в Кикеринском сельском поселении предусмотрено проведение мероприятий по светомаскировке в двух режимах: частичного (ЧЗ) и полного затемнения (ПЗ).

Режим Частичного затемнения («ЧЗ») вводится особым Постановлением Правительства Российской Федерации на весь угрожаемый период и отменяется Правительством Российское Федерации по миновании угрозы нападения противника. Он не нарушает нормальную деятельность на объектах экономики поселения. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (ПЗ).

Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов и т.п. полностью отключается от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

Наружное освещение улиц, дорог, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк – 25% светильников со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей (не допускается отключение 2-х подряд расположенных светильников). Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения).

Отключение наружных светильников установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных сооружений, светофоров, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится.

Внутреннее освещение жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, торговых точек и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп – от 5 до 1500 лк; при освещении от ламп накаливания – от 3 до 750 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

Места проведения наружных неотложных и аварийно-спасательных работ должны иметь освещенность 1-20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

Режим полного затемнения («ПЗ») вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ). Включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой ВТ».

На объектах, прекращающих работу по сигналу «ВТ», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

Отключается наружное освещение объектов и улиц.

В местах проведения неотложных аварийно-спасательных работ допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

Сигнал «ВТ» подается отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Кикеринского сельского поселения.

Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минуты.

# Предложения по повышению устойчивости функционирования Поселения, защите его населения и территории в военное время

Суммарная проектная численность постоянного населения Кикеринского сельского поселения предполагается в размере 2,81 тыс. человек на первую очередь проектирования (2020 г.) и 3,16 тыс. чел. на расчетный срок (2030 г.)

#### Защитные сооружения

Проектом планируются следующие мероприятия размещению защитных сооружений на территории Кикеринского сельского поселения:

| Населенный пункт | Тип мероприятия | Срок проектирования |
| --- | --- | --- |
| Кикерино | Строительство 3х ПРУ общей емкостью 2100 человек | Первая очередь |
| Большое Кикерино | Строительство ПРУ емкостью 170 человек | Первая очередь |
| Малое Кикерино | Строительство ПРУ емкостью 1000 человек | Первая очередь |
| Арбонье | Строительство ПРУ емкостью 270 человек | Первая очередь |
| Липовая Гора | Строительство ПРУ емкостью 100 человек | Первая очередь |

Размещение ПРУ планируется в среднеэтажной или общественной застройке населенных пунктов поселения.

При реализации данных мероприятий система защитных сооружений полностью обеспечит укрытие 95% населения Кикеринского сельского поселения в защитных сооружениях.

#### Эвакуационные мероприятия

Увеличения количества эвакуируемого населения в Кикеринское сельское поселение не предвидится. В вязи этим схема эвакуационных мероприятий не претерпит изменений.

Основные направления прибытия населения в Кикеринское сельское поселение показаны на схеме «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

#### Система и средства оповещения населения

Проектом рекомендуется организация системы оповещения населения в деревне Малое Кикерино на первую очередь.

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности планируются электрические сирены, которые устанавливаются с расчетом, чтобы обеспечить сплошное звукопокрытие территории основных населенных пунктов. Рекомендуются к использованию сирены наружной установки типа С-40, с радиусом эффективного звукопокрытия в населенном пункте порядка 300-400 метров, в районе малоэтажной застройки 500-600 метров.

Кроме того, планируется установка уличных громкоговорителей в поселке Кикерино в местах массового скопления людей. Один громкоговоритель в условиях обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40-50 м вдоль улицы, что не позволяет установку громкоговорителей на всей территории Кикеринского сельского поселения в связи с высокими затратами на проведение данного мероприятия.

Также, рекомендуется организация системы обучения населения, которая позволит научить людей распознавать сигналы системы оповещения  и осознанно действовать по ним.

Кроме систем наружного оповещения должны быть задействованы сети теле- и радиовещания для доведения до населения  информационных сообщений о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

# Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование поселения.

#### Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно данным администрации Кикеринского сельского поселения возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера на территории поселения за последние 10 лет не наблюдалось.

Тем не менее, вся территория Ленинградской области может быть подвержена следующим опасным явлениям: сильные порывы ветра, ураганы, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, ливневые дожди, повышенная температура в летний период и пониженная температура в зимний период.

В таблице 5.1.-1. представлены последствия  поражающих факторов основных опасных природных явлений, оказывающих воздействие на Кикеринское сельское поселение.

Таблица 5.1.-1.

| Опасное природное явление | Поражающий фактор, его размеренность | Максимальное значение поражающего фактора | Площадь поражения | Частота опасного явления | Характер воздействия поражающего фактора | Район проявления опасного явления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ураган | Сильный ветер > 32 м/с Разрушения, гибель людей | 45 м/с до 50 мл руб. до 10 человек | 28,75 км2 | 1 раз в 3 года | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции | Территория МО |
| Град, мм | Разрушения, гибель людей | до 100 млн. руб до 5 человек | 28,75 км2 | 1 раз в четыре года |  | Территория МО |
| Низкая темпера-тура | Выход из строя объектов жизнеобеспечения, гибель людей | до 500 млн руб до 10 человек | 28,75 км2 | 1 раз в пять лет | Затопление территории, подтопление, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы | Территория МО |

Последствием ураганных ветров является разрушение построек, повреждение кровли на отдельных зданиях и сооружениях, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы, снега.

Основными последствиями  сильного града являются травмирование населения, повреждение кровли, легких построек, автомобильной техники, сельскохозяйственных культур.

Понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время может вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывод из строя котельные, затруднение работы автотранспорта, приведение к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера могут явиться крупные лесные пожары в сухую погоду в летний период. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу безопасности населения поселения.

#### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на радиационно-опасных объектах

Территория Кикеринского сельского поселения попадает в 100-километровую зону от Ленинградской атомной электростанции. При максимальной гипотетической аварии на ЛАЭС  через 2,5 ч уровень радиации на территории Кикеринского сельского поселения оценивается в 3 Р/час.

Частота возникновения максимальной гипотетической аварии составляет 3*10-7год-1, при приемлемом риске для персонала - 1*10-3год-1, для населения 5*10-5год-1.

Аварии на химически-опасных объектах

На территории Кикеринского сельского поселения химически-опасные объекты отсутствуют.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют опасные взрывопожароопасные объекты, за исключением автозаправочной станции, расположенной в районе промышленной зоны рядом с поселком Восемьдесят первый километр.

Так же на первую очередь проектирования в поселке Отделение совхоза Кикерино планируется размещение второй АЗС.

Зоны поражения при возможных авариях на АЗС не выходят за пределы территорий объектов.

Аварии на транспорте

Речные порты, аэропорты, действующие взлетно-посадочные полосы, магистральные газопроводы на территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют.

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок на всех видах транспорта около 12%.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

На территории Кикеринского сельского поселения источником наибольшего техногенного воздействия является автомобильная дорога Р-38.

По автотранспортным дорогам Кикеринского сельского поселения осуществляется перевозка опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Перечень опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом (бензин, масла, дизельное топливо, сжиженный газ, кислоты) формирует опасность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, следует считать:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ);

Аварии с выливом опасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.

При аварии возможны гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, а также временная приостановка движения на основных транспортных магистралях поселения.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.2.-1.

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5.2.-2.

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 5.2.-3.

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Аварии на железнодорожном транспорте

Состав железных дорог по показателям безопасности движения занимает третье место после автомобильного и воздушного. Это связано с тем, что основные объемы опасных и особо опасных грузов доставляются именно этим транспортом и последствия аварийной ситуации могут обернуться значительными разрушениями, заражением местности и поражением токсичными веществами больших масс людей.

На территории Кикеринского сельского поселения источником техногенного воздействия является железная дорога Мга – Гатчина – Ивангород.

Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице:

Таблица 5.2.-4.

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от . Вероятность возникновения при этом пожара .

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

Таблица 5.2.-5.

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

В зону заражения при разливе на территории Кикеринского сельского поселения хлора или аммиака  при транспортировке может составить до 20 км только первичным облаком. Однако вероятность данной аварии достаточно мала, и составляет при перевозе аммиака 7.8*10-8, хлора – 2,8*10-8.

Аварии на системах жизнеобеспечения

На территории Кикеринского сельского поселения возможны и происходят следующие аварии на системах жизнеобеспечения:

Таблица 5.2.-6.

| № п/п | Возможные аварии | Происходящие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аварии на ЖКХ |
|  | - Внезапные обрушения зданий |  |
|  | - Пожары в жилом доме | - Пожары в жилом доме |
|  | - Воздействие стихийных бедствий |  |
|  | - Террористический акт |  |
| 2. | Аварии на электроэнергетических системах |
|  | - Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на одни сутки и более | - Аварийное отключение систем электроснабжения. |
| 3. | Аварии на системах газоснабжения |
|  | - Выброс токсических веществ |  |
|  | - Взрывы и отравления бытовым газом | - Отравления бытовым газом |
|  | - Разгерметизация подводящего газопровода и воспламенения газа |  |
| 4. | Аварии на системах теплоснабжения |
|  | - Аварийное отключение систем теплоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более | - Аварийное отключение систем теплоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более |
| 5. | Аварии на системах водоснабжения |
|  | - Аварийное отключение систем водоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более | - Аварийное отключение систем водоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более |

В результате аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения Кикеринского сельского поселения нарушается привычный ритм жизнедеятельности населения.

Подача воды может прекратиться не только из-за аварии непосредственно на каком-либо трубопроводе, но и при отключении электроэнергии.

Как показывает опыт последних прошедших зим, аварии на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях стали настоящей проблемой в связи с большим износом оборудования и тепловых сетей.

Аварийная разгерметизация газопроводов может привести к воспламенению или взрыву воздушно-газовой смеси и нанесению ущерба окружающей территории и населению.

# Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Данные по защитным сооружениям, системам эвакуации и оповещения приведены в  разделе Основные показатели по существующим ИТМГО.

#### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на транспорте

Основными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, путей, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

- контроль неукоснительного соблюдения требований правил безопасности и правильности погрузки и разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта при транспортировке опасных грузов

#### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения

Основными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения являются:

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ на системах жизнеобеспечения, соблюдение их объемов и правил проведения;

- соблюдение работающим персоналом требований, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности при работе сетями и прочими элементами систем жизнеобеспечения; периодическая проверка знаний.

- периодическая проверка и индивидуальное испытание сетевых элементов для выявления слабых мест в системах жизнеобеспечения.

#### Мероприятия по противодействию терроризму

В целях реализации требований Федерального закона «О борьбе с терроризмом» №35 от 06.03.2006 г., указ Президента РФ № 116 «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 и других нормативных правовых документов Российской Федерации, органы местного самоуправления Кикеринского сельского  поселения осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

Основными мероприятиями по противодействию терроризму на территории Кикеринского сельского поселения являются:

- Организация системы слежения за местами массового скопления людей, основными площадями населенных пунктов, общественными зданиями (Автостанция, Дом культуры, школы)

- Информирование населения о правилах действия при возможном нахождении потенциально-опасных предметов.

- организация и дальнейшее совершенствование системы взаимодействия органов управления муниципального образования, на случай реализации террористического акта

- противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты информационного пространства Кикеринского сельского поселения; совершенствование системы информационного противодействия терроризму.

- разработка объектовых мероприятий по предупреждению террористических действий на территории потенциально-опасных объектов.

#### Силы и средства постоянной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силами и средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера на территории Кикеринского сельского поселения являются, строительные организации и прочие организации.

Перечень строительных организаций, которые могут быть призваны для ликвидации ЧС:

- Завод «Электрик»;

- ООО «Н+Н»;

- ООО «Щебсервис»;

- ООО «Баумит. Строительные материалы».

Для оказания медицинской помощи могут быть привлечены следующие  медицинские учреждения:

Таблица 6.1.-1.

| Название | Количество людей / койкомест |
| --- | --- |
| Амбулатория | - / 2 |

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют пожарные части. Ближайшая пожарная часть №119 расположена в г. Волосово.

Согласно ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут. Данная пожарная часть обеспечивает нормативное время доступности до возможного источника пожара на всей территории поселения.

# Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в ЧС техногенного и природного характера

Предложения по защитным сооружениям, системам эвакуации и оповещения приведены в  разделе «Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время»

#### Пожарная безопасность

В связи с тем, что, согласно нормативному времени прибытия пожарной части № 199, расположенной на территории Волосовского городского поселения достаточно для эффективного реагирования на пожарную обстановку на территории поселения, проектом не планируется строительство новых пожарных частей на территории поселения.

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*:

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов из расчета 1 единовременный пожар

| Населенный пункт | Объем воды, м³/сутки На пожаротушение |
| --- | --- |
| Кикерино | 108 |
| Большое Кикерино | 54 |
| Малое Кикерино | 54 |
| Отделение совхоза Кикерино | 54 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами в населенных пунктах. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться также естественные и искусственные водоемы. Так же, на территории садоводств и населенных пунктов, необеспеченных централизованным водоснабжением, планируется организации пожарных водоемов.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

#### Размещение промышленных предприятий и планировка жилых кварталов Кикеринского сельского поселения.

На проектируемой территории объектов, имеющих в своем цикле производства АХОВ или базисных складов по хранению АХОВ, не предусматривается.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон и промышленных предприятий территории Кикеринского сельского поселения, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Существующие и новые здания и сооружения должны быть запроектированы с соблюдением нормативных противопожарных разрывов между зданиями в соответствии с таблицей 1* приложения 1* СНиП 2.07.01-89* в зависимости от степени огнестойкости.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарные расстояния от различных производственных и жилых объектов должны приниматься в соответствии с приложениями № 11-20 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

# Text boxes

ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ